## Slide 2
目的：为培训新员工，规范员工的作业方法，保证质量，保持产品的一致性，提高生产效率，特制定本培训教材。
要求：员工每一项作业必须依据工艺操作流程和作业指导书进行作业。不准私自改变作业流程，如果员工有更方便、快捷、提高生产效率的方法，请员工报告给班长，班长报至工程部进行验证。方法正确后工程部将进行全面推广。我们鼓励员工创新，对于有创新的员工，线束事业部给予奖励。
前言

## Slide 3
郑州宇通
一汽大发
洛阳新东方
洛阳一拖
全国汽车厂家分布图

## Slide 4
什么是线束?
答:线束是指由铜材冲制而成的接触件端子（连接器）与电线电缆压接后，外面再塑压绝缘体或外加金属壳体等，以线束捆扎形成连接电路的组件。
线束的应用范围?
答:线束产业链包括电线电缆、连接器、加工设备、线束制造和下游应用产业，线束应用非常广泛，可用在汽车、家用电器、计算机和通讯设备、各种电子仪器仪表等方面。
汽车线束介绍

## Slide 5: 一、电线颜色
1、名词解释
⑴、单色线：绝缘表面为一种颜色的电线。
⑵、双色线：绝缘表面为两种颜色的电线。
⑶、主 色：双色线绝缘表面面积比例大的颜色。
⑷、辅助色：双色线绝缘表面面积比例小的颜色。
2、颜色组成
⑴、双色线的辅助色应为两条或螺旋形条纹成对称分布，但导体截面小于0.5平方时，可以只有一条条纹。
⑵、双色线的辅助色条纹与主色条纹沿圆周表面的比例为1∶3～1∶5。

## Slide 6: 一、电线颜色
3、电线颜色及其代码
⑴、单色线
棕（Br) 红 (R) 橙 (O) 黄 (Y) 绿 (G)
蓝 ( L ) 紫 (V) 灰 (Gr) 白 (W) 黑 (B)
⑵、双色线
蓝/红 (L/R) 绿/白(G/W) 黄/黑(Y/B) 棕/黄(Br/Y)
⑶、双色线标注
第一位为主色，第二位为辅助色。
例：主色为蓝色（L），辅助色为白色（W）
标注为 L/W

## Slide 7: 二、端子分类
1、按方向分
（1）、纵向链带端子 如：片型插头
（2）、横向链带端子 如：片型插座

## Slide 8: 二、端子分类
2、按用途分
(1)、插座式端子 (2)、园柱型端子
(3)、插头式端子 (4)、孔式端子

## Slide 9: 二、端子分类
⑸、叉式端子 ⑹、U型端子(卡点)
⑺、保险端子 ⑻、灯座端子

## Slide 10
3、厂家分类
(1)、天海端子：THB
(2)、安普端子：AMP
(3)、德尔福端子：PED Delphi
(4)、矢崎端子：YAZAKI
(5)、 KET(韩)：KET
二、端子分类

## Slide 11
三、护套
什么是护套?
答:护套是指由塑料注塑而成的连接器，起到保护连接点和连接各种用电器作用。
如：
圆柱型护套
继电器护套
片型护套（头）
混合型护套
片型护套（座）

## Slide 12: 生产过程工艺流程图

## Slide 13: 产品图画法图示

## Slide 14: 产品图画法图示

## Slide 15: 产品图画法图示

## Slide 16: 产品图画法图示

## Slide 17
拿端子下约10mm的位置
10±5mm
手拿端子，不能一次性插入护套；
手拿端子，汗液容易氧化端子,造成不良品.
手拿位置距端子过远时,则会因电线折弯而不能一次性插入护套。折弯端子插不到位易脱出.
四:端子插入护套目视图
正确
错误
注意:手不能接触端子.

## Slide 18: 四:端子插入护套目视图

## Slide 19: 四、端子插入护套
如图所示：左手拿护套，右手拿电线，端子压接面向上。
听到“喀嚓”声 向后拉不下来，即为合格

## Slide 20: 四、端子插入护套
2、手拿位置在距端子下约20mm以上的地方时,则会因电线折弯而不能一次性插入护套。
20mm 折弯
折弯后的电线向不同方向受力会造成端子变形

## Slide 22: 四、护套自锁锁止位置

## Slide 23: 四、端子插入护套
注意事项：
端子在插入作业时，上下移动端子插入护套，如果用的力量过大端子会造成如下图所示的向上、向下弯曲。这样的端子电线绝对禁止使用或返修，因为：⑴、在端子弯曲的状态下组装护套，则和对手端子不能嵌合。⑵、修复后的端子即使前端没有折断，也是非常脆弱，以后也会折断。
向上弯曲
向下弯曲
a<3。
a<3。

## Slide 24: 五、缠胶布
缠胶带三种方法：
3.间隔缠
在起始处做停止包扎2~3层后，将胶带头紧贴在
胶带上，间距按图纸要求，未注明的按
100~150mm间隔。
2.花缠
距离是胶带的1/2。
1.全缠（半叠包扎）
胶带互压1/2
100~150mm

## Slide 25: 五：目视检查缠绕胶带
缠 绕 方 向：由 壳 体 开 始 向 外 缠 绕，不反胶，不露线。
正 确
不 好
密缠（半叠缠绕）搭接标准为胶带的50%
裸缠（花缠）间隔距离标准为胶带的50%
除工艺特殊要求外
胶带没有重叠(缠绕露线）
缠绕方向

## Slide 26: 五：胶带全缠（半叠包扎）

## Slide 27: 五：胶带花缠

## Slide 28
五：胶带操作警示图
错误
正确
胶带撕断后，不准翘边！
胶带撕断后，用手将断头抿平紧贴在线束上！
MST-07099
2007.09.13

## Slide 29: 五、缠胶布
分支缠胶布
1、胶布规格
A、使用0.13×19×20 的规格胶布 B、按图面指示
2、基准
十字粘分叉部（里外）两侧，使电线固定。
缠两圈以上
3、缠绕方法
不要拉长胶布，认真缠到电线上。
4、外观
分支部胶布缠绕部不要有拧曲、末端
剥离等，缠胶布后要看不到电线。
胶布在拉长状态下切断粘贴在线体上，在放置24小时后切断边沿会向上卷曲，造成外观不合格。

## Slide 30: 五、“U”型卡压接缠胶布
U型卡压接部缠胶布
1、胶布的种类
A、使用 0.18×40×20 的规格胶布。
B、按图面指示
2、缠绕方法
注意：
⑴、缠法为停止包，缠绕层数根据作业指导书作业。
⑵、为了防止胶布翻起等，要在胶布缠绕结束部分认真压好。

## Slide 31: 五、“U”型卡压接缠胶布

## Slide 32: 六、PVC管固定

## Slide 33: 六、PVC管固定

## Slide 34: 六、开口PVC管包扎

## Slide 35: 七、波纹管包扎

## Slide 36: 七、波纹管包扎(波纹管外全缠)

## Slide 37: 烤热缩管目视图

## Slide 38: 八、电线剥头状态确认
1、判定基准
芯线切斜 芯线断线
芯线切伤 绝缘皮切斜 绝缘皮切断不良
2、注意
以上内容用目测或放大镜确认。

## Slide 39
九、端子包胶压接高度和宽度的测量
1、必须用精度为0.01mm的数显游标卡尺测量。
错误
正确
不能在外测量面较窄的位置处测量
测量高度
测量宽度
要在外测量面较宽的位置处测量
注意：
2、测量时端子要放在卡尺测量面较宽的位置。

## Slide 40
弯 曲 检 查
bend-testing
压接高度的测量
测量点
弯 曲 检 查 后 导 线 皮 必 须 仍 夹 在 端 子 中
九、千分尺的测量方法

## Slide 41: 九、端子压接判定标准 (一)
1、合格品
芯线部压接宽度 绝缘皮部压接宽
上下保护
绝缘皮压接高度
芯线压接高度
芯线露处 绝缘皮位置≈L/2
0.2～1.0mm
Notes: 标题是不是按端子压接、防水栓端子压接、U型端子压接三个来分类的？

## Slide 42: 九、端子压接判定标准 (一)
２、不合格品
⑴、绝缘皮压入 ⑵、芯线绝缘皮变形
⑶ 、芯线外漏 ⑷、端子变形
⑸、端子弯曲 ⑹、绝缘皮脱落

## Slide 43: 九、端子压接判定标准 (一)
⑺、前端未漏出芯线 ⑻、芯线断线、切伤
⑼ 、棘爪变形 ⑽、出现毛刺

## Slide 44: 十、端子压接判定标准 (二)
合格品
芯线漏出0.2～1.0mm 绝缘皮要进入到Ａ区间
绝缘皮漏出0.5mm以上
芯线压接部 前后R角
绝缘皮压接部 防水胶堵
Notes: 用不用注明是防水栓压接?

## Slide 45: 十、端子压接判定标准 (二)
⑴、绝缘皮状态
绝缘皮和防水胶堵要有压接部固定
毛刺0.5mm以下
⑵、芯线压接状态
芯线前端在绝缘皮压接部的前方漏出0.5～1.0mm(可目视确认),形
成保护标准大致前后均等。
⑶、防水胶堵状态
防水胶堵不能有损伤和裂纹等，不能从绝缘部拔除。

## Slide 46: 十、端子压接判定标准 (二)
不合格品
1、绝缘皮压入 2、前端未漏出芯线
3、芯线外漏 4、端子毛刺变形
5、端子弯曲 6、绝缘皮脱落

## Slide 47: 十、端子压接判定标准 (二)
7、芯线短线、切伤 8、端子扭曲
9、防水胶堵压接扭曲 10、出现毛刺

## Slide 48: 十一、端子压接判定标准 (三)
1、合格品
芯线收于端子侧面的范围内
２、不合格品
⑴、绝缘皮压入 ⑵、无双保护 ⑶ 、芯线外漏
⑷、芯线过长 ⑸、电线靠后 ⑹、芯线翘起

## Slide 49: 十二、拉力强度状态判定标准
判定标准：
正常（芯线呈放射状被拉断）
芯线断线（压接高度过低）
芯线拔除（压接高度过高）

## Slide 50: 十三、电线镀锡
1、锡锅温度测量
⑴、正确持温度计
⑵、温度计在锡锅内读数
⑶、温度计的水银泡不能碰到锅壁上
⑷、每两小时测量一次温度
2、镀锡时间
时间为1～2秒

## Slide 51: 十三、电线镀锡
3、每次镀锡电线数量
根据作业指导书要求作业，特殊情况除外。
4、锡面处理
在镀锡时发现锡面有氧化层，必须用工具将其刮掉后主可镀锡。
5、助焊剂蘸量
将助焊剂倒进容器内，容器内放置一块海绵，海绵的厚度比镀锡的尺寸小1MM，助焊剂的量为能湿润海绵即可。

## Slide 52: 十三、电线镀锡
镀全锡不良现象
A、有锡瘤 B、 皮烫伤
C、线径烫伤 D、锡未到位

## Slide 53: 十三、电线镀锡
镀全锡不良现象
E、芯线分叉 F、 有砂眼
G、芯线连接 H、皮有污物

## Slide 54: 十四、电性能测试
1、先进的电性能检测台保证每条成品线100%合格。

## Slide 55: 十五、外观检验
1、根据外观检验板进行100%检验。
2、工艺文件如有特殊要求，依据工艺文件作业。
3、按照包装工艺要求装箱入库。

## Slide 56
谢谢大家